Протокол обмена данными между модулями СКД посредством I2C.

Опросы от ESP состоящие из 2х полубайт (команда и значение):
1_(2b) – пинг (0001хB) + номер операции: 0-сложение, 1-вычитание, 2-умножение, 3-деление.
Далее два полубайта числа 0…15 с которыми надо произвести операцию.
Пример: 0001 0010 0101 0010 – пинг, умножить, 5 на 2

2_(1b) – опрос внутренних датчиков (0010xB) + номер датчика (от 0 до 7)
Пример: 0010 0010 – опросить датчик номер 2.

3_(1b) – опрос событий (0011xB) + (количество событий 0…15.)???

4_(1b+номер карты) - (0100xB) + режим (1-добавить, 2-удалить, 3-опрос внешней панели, 4-внутренней панели
+ 4б: добавление ключа доступа)

5_(1b) – опрос конфигурации (0101xB) + 0…15 что именно запрашиваем (id, количество панелей)
0-ид, 1-сколько панелей

6_(2b) – смена конфигурации (0110xB) ) + 0…15 что именно меняем + новое значение(байт)

7_(2b) – сигнал или действие (0111xB) + (номер триггера 0…7 + бит вкл или выкл) + байт длительность секунд:
отправка команды для звуковой или световой сигнализации, открыть замок, закрыть дополнительный замок,
включить на указанное время триггер.

Ответы от модулей на запросы ESP:
0_(1b) - ошибка + код ошибки 1- не соответствует ид
1_(2b) – пинг (0001хB) + количество событий в списке (до 15 штук, считывание карты или пальца,
сработка датчика или нажатие кнопки) + байт ответ на поставленную задачу от ESP.
Пример: ответ на пример пинг -запроса – 0001 0010 0000 1010 (2 события и 10)

2_(3b) – ответ внутренних датчиков (0010xB) + номер датчика + 2 байта напряжение на датчике (его значение)
умноженное на 10000, следовательно максимальное значение 50000

3_(2b) – событие (0011xB) + идентификатор события 0…15 + байт номер устройства: изменение датчика,
нажатие кнопки, выход значения датчика за пределы, прочтение ключа или пальца.

4_(1b+номер карты) – ответ данных (0100xB) + флаг (0-незнакомая карта, 1- доступ разрешен, -2-ошибка чтения)
+ данные с карты, при ошибке чтения заполнить длину нулями.

5_(2b) – ответ конфигурации (0101xB) + 0…15 на что даем ответ + байт конфигурации (Id, сколько
 панелей, сколько датчиков и т.д)

6_(1b) – отчет смены конфигурации (0110xB) + значение (0-успешно,1-ошибка применения, 2-ошибка
 Сохраненияи т.д)

События:
0) активация ключа [0011 (событие) + 0000 (активация ключа)] + 0001 (внутренняя панель) + 0001 (доступ разрешен)
1) обработка удаления или добавления ключа 0011 0001 + номер ключа
2) включение триггера 0011 0010 + (номер триггера 0…7 бит вкл или выкл) + байт 0-ошибка 1-успех

Конфигурация
0) ид
1) количество панелей
2) адрес на шине

15) - сохранить в энергонезависимую память

Классы модуля системы контроля доступа:
accEsser	- список доступов, хранение/добавление/удаление/поиск
confiGurator	- настройка пинов ввода-вывода по id
keyReader	- чтение ключа/отпечатка/сетчатки базовый класс с виртуальными функциями, для наследования
rfidReader	- чтение радиометок, производный класс от keyReader
transPorter	- подготовка данных и прием/передача по i2c

—-acsModel	- взаимодействие всеми предыдущими классами сохранение и загрузка
конфигурации в EEPROM УДАЛЕН(входит в прошивку)

—Implementer	- работа с пинами чтение/включение/выключение УДАЛЕН(входит в конфигуратор)

Реализовано:

Accesser - назначение: содержать список ключей доступа так же добавлять, удалять ключи и проверять
поступающий ключ на наличие в списке.
доп структура accCode - содержит указатели на предыдущий и следующий объект
и динамическую ячейку для строки байт неизвестного размера
add(указатель на строку байт) - добавление ключа (строки данных),
возвращает номер добавленного элемента или 255-невозможность добавления (ошибка)
count() - возвращает количество ключей в списке
     del(номер) - удаляет ключ по номеру, возвращает номер удаленного ключа или 255-ошибка
     findKey(указатель на строку байт) - возвращает номер ключа совпавшего со строкой в
параметрах или 255-ключ не найден.

Для удаления ключа необходимо указать его код (строку байт), например
ключ key=«myaccesskey» необходимо удалить, пишем accEsser->del(accEsser->find(&key));
ответом будет номер ключа в списке или 255 если такого ключа нет

Configurator - назначение: содержать список пинов ввода-вывода, добавлять и удалять пины в списки
датчиков (ввод) в списки переключателей (вывод) и в список интенсивности (шим) + pinMode
добавлено от Implementor - чтение датчиков, клацаем замком, устанавливаем и меняем шимы (посветка)
sensor(номер) - возвращает напряжение на пине*1000 по номеру его в списке или 255*255-ошибка
    addSensor(пин) - добавляет пин в список сенсоров, возвращает номер в списке или 255
    delSensor(пин) - удаляет пин по номеру в списке, возвращает тот самый номер или 255

    triger(номер, вкл) - включает и выключает пин по номеру его в списке или 255-ошибка
    addTriger(пин) - добавляет пин в список выключателей, возвращает номер в списке или 255
    delTriger(пин) - удаляет пин по номеру в списке, возвращает тот самый номер или 255

    intens(номер, значение) - устанавливает значение шим пина по номеру его в списке или 255-ошибка
    addIntens(пин) - добавляет пин в список шим, возвращает номер в списке или 255
    delIntens(пин) - удаляет пин по номеру в списке, возвращает тот самый номер или 255

trigClic(пин, время) - включает пин на время указанное в секундах, возвращает время или 255
!ClickControl() - должна быть в loop для проверки времени и отключения пинов после trigClic

KeyReader - виртуальный класс с виртуальными функциями create watchKey DataKey

RfidReader - создается от базового KeyReader со всеми его функциями и переменной twoPanels
create(2панели) - создает обьъекты считывателей и инициализирует
!watchKey() - проверяет считан ли ключ возвращает два полубайта от каждой панели (0 - нет карты, 1 -
      прочитана новая карта, 2 - ошибка чтения карты) Пример: 0001 0000 - карта на панели 1.
*dataKey(панель2) - если указано true читаем вторую панель иначе первую (если нет второй панели
      а ее указали - читаем первую), возврат указатель на строку-ключ.

transPorter - работа с шиной, прийом и передача данных в буфер и из буфера создается с адресом на шине
addEvent(событие_2б) - добавляет событие в формате ответа для ESP, максимум 16, если событий
максимум то возвращает 255
countEvents() - возвращает количество событий

create(*приход, *ответ) - инициирует буферы для данных ключей пункта 4, приход для
 поступления данных ключа и добавления его в список доступов, ответ для считанной карты
*question() - 2 байта запрос от ESP который считывает управляющий класс и готовит answer
*answer() - 3 байта ответ (формируется внешним классом по запросу question
isReady(статус) - устанавливает режим готовности к отдаче данных, 0- нечего отдавать
1-отправляем 1 байт, 2-2байта и 3-3 байта, 4-отправляем 5 байт код (0100xB + флаг) и ключ,
возвращает true если готовность установлена, если занят предыдущей отправкой - false
sendEvent

прошивка - взаимодействие всеми предыдущими классами сохранение и загрузка конфигурации в EEPROM
saveConfig
loadConfig
calcPing